## Slide 1
Von Henri Wagner
Entwicklung, Bau und Programmierung eines
computergesteuerten MP3-Weckers
Notes: - Herzlich Willkommen (Begrüßung)
- Ich heiße Henri Wagner,
BLL -> MP3-Wecker
Gründe:
- kein vergleichbares Produkt auf dem Markt
- Design, Materialen
- Funktionsumfang (MP3, Genauigkeit)
- Datenschutz
- Kosten

## Slide 2
Übersicht
1
Notes: - Bereits schriftliche Ausarbeitung
1. Skizze
2. Gehäuse
3. Schaltplan
4. Verkabelung
5. endgültiges Produkt

## Slide 3
Übersicht
DFPlayer
  Dokumentation
  Reverse Engineering
  Eigene Methoden
Fazit
Toucherkennung
  Grundlagen
  Probleme
  Lösung
Notes: Programm-Technische, 2 Schwerpunkte: 1. MP3-Wiedergabe
2. Touch-Erkennung
zu Guter letzt: Fazit

## Slide 4
DFPlayer

## Slide 5
Dokumentation
UART
2
Notes: Zunächst VCC GND Strom
TX RX fur seriell, UART
Besonders: nur 2 Teilnehmer

## Slide 6
Dokumentation
Startbyte
0x7E
Version
0xEF
Length
0x06
Command
Feedback
Parameter 1
Parameter 2
Checksum 1
Checksum 2
Endbyte
0xEF
Command
Feedback
Parameter 1
Parameter 2
Checksum 1
Checksum 2
3
Notes: Satz
10 x 8 Bits
Start 0x7E
Version 0xEF
Länge 0x06
Ende 0xEF

## Slide 7
Reverse Engineering
1 uint8_t _sending[10] = {0x7E, 0xFF, 06, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 0xEF};
2
3 void DFRobotDFPlayerMini::play(int fileNumber){
4 sendStack(0x03, fileNumber);
5 }
6
7 void DFRobotDFPlayerMini::sendStack(uint8_t command, uint16_t argument){
8 _sending[3] = command;
9 uint16ToArray(argument, _sending + 5);
10 uint16ToArray(calculateCheckSum(_sending), _sending + 7);
11 sendStack();
12 }
13
14 void DFRobotDFPlayerMini::uint16ToArray(uint16_t value, uint8_t *array){
15 *array = (uint8_t)(value>>8);
16 *(array+1) = (uint8_t)(value);
17 }
18
19 uint16_t DFRobotDFPlayerMini::calculateCheckSum(uint8_t *buffer){
20 uint16_t sum = 0;
21 for (int i = 1; i < 7; i++) {
22 sum += buffer[i];
23 }
24 return -sum;
25 }
1 uint8_t dfCMD[10] {0x7E, 0xFF, 06, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0xEF};
2
3 void DFsendCommand(uint8_t cmd, uint8_t para1, uint8_t para2) {
4 dfCMD[3] = cmd;
5 dfCMD[5] = para1;
6 dfCMD[6] = para2;
7 DFchecksum();
8 dfPlayer.write(dfCMD, 10); //write on serial bus
9 delay(50); //delay for 50ms
10 }
11
12 void DFchecksum() {
13 uint16_t sum = 0;
14 for (int j = 1; j <= 6; j++) {
15 sum += dfCMD[j]; //adding all bytes, except start and end byte
16 }
17 sum = (0-sum);
18
19 //splitting the 16-bit number into two 8-bit
20 dfCMD[7] = (uint8_t) (sum >> 8);
21 dfCMD[8] = (uint8_t) (sum);
22 }
4
Notes: Zunächst: Array 10 x 8 Bits
Beispielhaft “Play” Methode
- ruft sendStack auf. COMMAND 0x03
sendStack
- schreibt CMD
- Aufteilung in 2 x 8
- Bitshifting an Adresse
- Checksumme
- ungsigned 16 Bit Summe = 0
- Addition
- 65537 – sum
- Serielle Datenübertragung

## Slide 8
Eigene Methoden
1 uint8_t _sending[10] = {0x7E, 0xFF, 06, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 0xEF};
2
3 void DFRobotDFPlayerMini::play(int fileNumber){
4 sendStack(0x03, fileNumber);
5 }
6
7 void DFRobotDFPlayerMini::sendStack(uint8_t command, uint16_t argument){
8 _sending[3] = command;
9 uint16ToArray(argument, _sending + 5);
10 uint16ToArray(calculateCheckSum(_sending), _sending + 7);
11 sendStack();
12 }
13
14 void DFRobotDFPlayerMini::uint16ToArray(uint16_t value, uint8_t *array){
15 *array = (uint8_t)(value>>8);
16 *(array+1) = (uint8_t)(value);
17 }
18
19 uint16_t DFRobotDFPlayerMini::calculateCheckSum(uint8_t *buffer){
20 uint16_t sum = 0;
21 for (int i = 1; i < 7; i++) {
22 sum += buffer[i];
23 }
24 return -sum;
25 }
1 uint8_t dfCMD[10] {0x7E, 0xFF, 06, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0xEF};
2
3 void DFsendCommand(uint8_t cmd, uint8_t para1, uint8_t para2) {
4 dfCMD[3] = cmd;
5 dfCMD[5] = para1;
6 dfCMD[6] = para2;
7 DFchecksum();
8 dfPlayer.write(dfCMD, 10); //write on serial bus
9 delay(50); //delay for 50ms
10 }
11
12 void DFchecksum() {
13 uint16_t sum = 0;
14 for (int j = 1; j <= 6; j++) {
15 sum += dfCMD[j]; //adding all bytes, except start and end byte
16 }
17 sum = (0-sum);
18
19 //splitting the 16-bit number into two 8-bit
20 dfCMD[7] = (uint8_t) (sum >> 8);
21 dfCMD[8] = (uint8_t) (sum);
22 }
5
Notes: Array übernommen, Feedback
DFsendCommand verkürzt
- direkt ins Array
Checksumme nach Vorbild
Serielle Datenübertragung

## Slide 9
Fazit

## Slide 10
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 11
Toucherkennung

## Slide 12
Grundlagen
Aluminium Folie
Send
Receive
5 MΩ
-
-
-
4s
6
Notes: Wie geht das..?
- Leiterfläche -> Alu
- Send / Receive Pin
- Hoher Widerstand
-> Animation
- HIGH gesendet
- HIGH empfangen
-> Zeitdifferenz 4s

## Slide 13
Grundlagen
Aluminium Folie
Send
Receive
5 MΩ
-
-
-
-
-
-
-
4s
10s
7
Notes: Finger
-> Animation
Kondensator, geringerer Spannungsanstieg
-> Zeitdifferenz 10s

## Slide 14
Touch-Probleme
2
30
32
12
122
95
7
43
0
201
127
8
Normal
6304
6280
6109
6403
6430
6427
6312
6298
6023
6382
6108
6350
Berührt
4250
4265
4212
4215
4295
4102
4175
4205
4296
4235
4324
4210
Gestört
8
Notes: -> Animation
Normale Werte
-> Animation
Erhöhte Werte
-> Animation
Zu hohe Werte

## Slide 15
Lösung
1 void touchCalibration(unsigned long sensedValue) {
2 //initializing variables for touch sensor data smoothing and calibration
3 static unsigned long touchArray[20];
4 static int index = 0;
5 static const int arrayLength = 20;
6 static unsigned long touchAverage = 0;
7 static unsigned long touchTotal = 0;
8
9 touchTotal = touchTotal - touchArray[index];
10 touchArray[index] = sensedValue;
11 touchTotal = touchTotal + touchArray[index];
12 touchAverage = touchTotal / arrayLength;
13
14 index++; //increase array index by one
15 if (index >= arrayLength)
16 index = 0; //reset to zero
17 //recalibrate if average value is too high, max every 20s
18 static unsigned long calibrationMillis;
19 if (touchAverage > 3500 && millis() - calibrationMillis >= 20000) {
20 touchControl.reset_CS_AutoCal(); // calibrate via library
21 calibrationMillis = millis();
22 }
23 }
9
Notes: Input gemessener Wert
Array mit Werten
Index
Länge
Durchschnitt
Summe
Subtraktion alter Wert
Zuweisung neuer Wert
Addition neuer Wert
Berechnung Durchschnitt
Index anpassen
Calibrierung forcieren bei zu großem Durchschnittswert!

## Slide 16
Quellen
Bildquellen:
DFRobot Produktbild, DFRobot (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 18:55)
URL: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
Arduino Uno Vektorbild, Arduino.cc (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 19:10)
URL: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMPut
Hand Vektorbild, Pixabay; Wikimedia Commons (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 19:10)
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Touch-161562.svg
Internetquellen:
DFPlayer Dokumentation, DFRobot (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 19:15)
URL: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
DFPlayer Bibliothek, Angelo Qiao (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 19:16)
URL: https://github.com/DFRobot/DFRobotDFPlayerMini
Toucherkennung Wikieintrag, Paul Badger (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 19:20)
URL: https://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor
CapacitiveSensor Bibliothek, Paul Badger und Paul Stoffregen (zuletzt abgerufen am 21.05.2019, 19:22)
URL: https://github.com/PaulStoffregen/CapacitiveSensor